XJ1500V 直流地铁线路       专用接地短路装置

使 用 说 明 书

上海康登电气科技有限公司

XJ-1500V直流地铁线路专用接地线参数使用

1.  使用环境及条件

  - 环境温度：-25℃～+55℃

  - 相对湿度：≤90%

  - 使用场合：户内和户外无雨天气

2. （1）XJ-P3 专用刚性平口线夹操作杆外尺寸和重量

| 节数 | 杆回缩尺寸（mm） | 最大拉伸长度（mm） | 最大直径（mm） | 重量（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1750 | 4500 | 42 | 4000 |

3.   短路导线外形尺寸及重量

| 截面 （mm2） | 长度 （mm） | 重量 （g） |
| --- | --- | --- |
| 50 | 6000 | 3800 |

4   操作杆电气性能

| 泄漏试验（kV） | 漏电电流（μA） | 耐压试验（kV） | 耐压时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | < 10 | 150 | 1 |

注：操作杆耐压试验后，不应出现发热及击穿现象。

5.   +1500V地铁专用接地线安全操作方法及注意事项

（1）在进行验电操作后，确认施工设备已经停电应立即进行接地操作。

（2）操作前，先将接地线的接地线夹可靠与地轨连接，然后将导线夹接头连接操作杆端部。

（3）此时操作人员方能拉伸操作杆到适当的位置上定位。

（4）缓慢移动操作杆使其挂到施工架空导线上，并观察操作杆应与架空导线呈垂直位置 ，此时旋转操作杆使其与导线可靠连接并紧固。

（5）接地线的排放地点应在施工点的电气回路两侧，以确保施工人员在可靠保护范围之间。

（6）施工结束后，应立即拆除接地线，其拆除顺序应严格按照先拆架空导线端后拆接地端的顺序进行。

（7）回缩接地操作杆，再取下导线夹接头分别存放于通风干燥处以备再用。

二. 服务

本公司是国家电力公司，电力安全工器具监督、检验、测试中心认可的专业公司，专业生产销售高压交直流验电器，高压显示器、携带型接地线，高压操作杆、测高杆、核相器、高压放电杆、绝缘档板，安全标示牌，高低压绝缘垫、绝缘靴、绝缘手套等多种安全仪器及辅助安全工器具。

本公司竭诚为广大电力用户服务，热忱欢迎新老客户选购我公司产品。公司宗旨是信誉第一、质量取胜、用户至上。凡使用本公司产品，一年内属产品质量问题，负责免费给予更换或修理。凡有特殊要求的用户均可来函来电或派员前来洽谈，本公司可免费代为设计制造，共同为搞好电力安全运行作出贡献。

上海市宝山区沪太路8885            电话021-51098529